## Slide 1
Proiect realizat de:
Petrescu Matei & Mocanu Andrei Cristian
Energia și
Puterea
Electrică

## Slide 5
Energia
Electrică
Înțelegerea conceptului fundamental de energie electrică și a modului în care aceasta măsoară lucrul mecanic efectuat de o sursă

## Slide 6
ENERGIA ELECTRICĂ (W)
Ce este Energia Electrică?
Definiție
Energia electrică măsoară lucrul mecanic efectuat de o sursă pentru a deplasa sarcina electrică (q) printr-un circuit.
Formula de Bază
W = E · q
W
Energia electrică
Măsurată în Jouli (J)
E
Tensiunea electromotoare
t.e.m. (Volți)
q
Sarcina electrică
Măsurată în Coulombi (C)

## Slide 7
CONEXIUNI FUNDAMENTALE
Legătura dintre Sarcină și Intensitate
Formula Intensității
q = I · Δt
I
Intensitatea curentului electric
Măsurată în Amperi (A)
Δt
Intervalul de timp
Măsurat în secunde (s)
Înlocuire în Formula Energiei
Formula inițială:
W = E · q
Înlocuim q = I · Δt:
W = E · I · Δt
Formula finală:
W = E · I · Δt

## Slide 9: Caracterizarea energiei electrice ca mărime fizică:

## Slide 10
Puterea
Electrică
Explorarea vitezei de transfer a energiei electrice și a modului în care puterea caracterizează eficiența unui circuit
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

## Slide 11
PUTEREA ELECTRICĂ (P)
Definiția Puterii Electrice
Ce este Puterea Electrică?
Puterea electrică este o mărime fizică ce măsoară viteza de transfer a energiei electrice. Ea ne spune cât de rapid energia este transferată sau consumată într-un circuit.
Formula Generală
P = W / Δt
P
Puterea electrică
Watt (W)
W
Energia transferată
Joule (J)
Δt
Intervalul de timp
Secunde (s)

## Slide 12: Caracterizarea puterii electrice ca mărime fizică:

## Slide 13
APLICAȚII PRACTICE
Valori Nominale
Inscripționate pe aparatele electrice
Ce sunt Valorile Nominale?
Pe fiecare aparat electric sunt inscripționate valorile nominale – specificațiile tehnice pentru funcționarea optimă și sigură a dispozitivului.
Pn
Puterea Nominală
Puterea pentru care aparatul a fost proiectat
In
Intensitatea Nominală
Curentul maxim recomandat
Un
Tensiunea Nominală
Tensiunea optimă de funcționare
Relația Fundamentală
Pn = Un · In
Această relație leagă cele trei valori nominale și este esențială pentru proiectarea și utilizarea sigură a aparatelor electrice.
Exemple Practice
Bec LED
Pn = 9 W
Un = 220 V
In = 0.041 A (41 mA)
Laptop
Pn = 65 W
Un = 19.5 V
In = 3.33 A
Televizor
Pn = 150 W
Un = 220 V
In = 0.68 A

## Slide 14
Mulțumim!
Vă mulțumim pentru atenție!
Sperăm că această prezentare v-a ajutat să înțelegeți mai bine lumea fascinantă a energiei și puterii electrice.
Realizat de
Petrescu Matei
Realizat de
Mocanu Andrei Cristian
Link 1
Fizichim.ro
Link 2
Youtube Video