## Slide 1
Fisa Tehnologica - Inel de Argint -

## Slide 2
Fisa de documentare

## Slide 3
2. Simbolistică
Protecție spirituală
Eleganță și rafinament
Simbol al legăturii și al angajamentului
3. Utilizare
Bijuterie de zi cu zi
Inel de logodnă sau verighetă
Amuletă sau talisman
1. Istoric
Argintul a fost folosit pentru bijuterii din Antichitate, fiind asociat cu protecție și puritate. Civilizații precum egiptenii, romanii și celții au utilizat argintul pentru confecționarea de inele, considerându-l un simbol al puterii și al statutului social.

## Slide 4
Fisa tehnlogica

## Slide 5
1. Date Generale
Denumire produs: Inel de argint
Material: Argint 925 (92,5% argint, 7,5% cupru)
Dimensiuni: Variabile, în funcție de mărime (ex. diametru interior 16-22 mm)
Greutate: 3-10 g (dependență de model)
Finisaj: Lucios, mat, patinat, oxidat
Metoda de fabricație: Turnare, forjare, frezare, gravare, sudură, polizare
Utilizare: Bijuterie decorativă pentru degete
2. Materiale și Componente
Argint 925 (argint: 92,5% | cupru: 7,5%)
Pietre prețioase/semi-prețioase (opțional)
Acoperiri de protecție (rodium, patinare, oxidare)
3. Proces Tehnologic
Proiectare și design
Obținerea semifabricatului
Prelucrare și modelare
Asamblare și finisare
Controlul calității
4. Caracteristici Tehnice
Densitate: ~10,5 g/cm³
Punct de topire: ~961°C
Duritate Mohs: 2,5–3
Rezistență la oxidare: Protejat prin rodiere
5. Ambalare și Depozitare
Ambalaj: Cutie de bijuterii, punguță anti-oxidare
Depozitare: Loc uscat, ferit de umiditate

## Slide 6
Fisa de calitate

## Slide 7
1. Cerințe de Calitate
Puritate: Minimum 92,5% argint
Marcaj: Stampilă 925
Suprafață: Fără zgârieturi vizibile sau porozități
Soluții de protecție: Rodiere opțională
2. Testare și Verificare
Testare chimică pentru puritate
Verificare dimensiuni și greutate
Inspecție vizuală a finisajului

## Slide 8
Fisa de costuri

## Slide 9
1. Costuri Materiale
Argint 925: ~15-25 lei/g
Pietre pretioase/semipretioase (opțional): 25-250 lei
Finisaj (rhodiu, patinare): 10-50 lei
2. Costuri de Producție
Manoperă: 50-150lei
Energie și consumabile: 25-75 lei
3. Costuri de Comercializare
Ambalaj: 10-25 lei
Profit estimat: 20-50%
Cost final (un inel cu 80g argint 925, fara pietre pretioase): 1555 – 3500 lei

## Slide 10
Fisa de securitate

## Slide 11
1. Riscuri
Alergii: Posibile reacții la aliajul de cupru
Oxidare: Poate cauza pătarea pielii
2. Recomandări de întreținere
Evitarea contactului cu substanțe chimice
Curățare regulată cu soluții speciale
Depozitare în mediu uscat

## Slide 12
Fisa de marketing

## Slide 13
1. Obiective:
Creșterea notorietății brandului și a vânzărilor.
Fidelizarea clienților prin oferte și personalizare.
2. Public Țintă:
Vârstă: 18-45 ani, atât bărbați, cât și femei.
Interesați de modă, bijuterii și cadouri speciale.
3. Canale de Marketing:
Online: Website, Instagram, Facebook, Google Ads.
Offline: Magazine fizice, târguri de bijuterii, colaborări cu influenceri.
4. Mesaje Cheie:
Design unic și personalizat.
Calitate superioară și producție responsabilă.
5. Strategii:
Promoții sezoniere și oferte personalizate.
Colaborări cu influenceri și testimoniale.

## Slide 14
Multumim pentru atentie!